| 单位名称 | 西南药业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 生产场所 地 址 | 重庆市沙坪坝区天星桥正街21号 |
| 行政区划 代 码 |  | 法定 代表人 | 鲜亚 |
| 统一社会信用代码 | 915000003316906249 |
| 联系方式 | 023-89855239 |
| 传 真 | 023-89855000 | 电子邮箱 | 840668666@qq.com |
| 行业代码 |  | 行业类别 | 化学药品制剂制造业 |
| 经营范围 | 主要从事片剂类、注射剂类和粉针剂类等产品的生产销售。 |
| 主要产品 | 计量 单位 | 规模 |
| 片剂类 | 亿片 | 35.12 |
| 输液类 | 万瓶（袋） | 4143.36 |
| 粉针剂类 | 万瓶 | 5887.66 |

企业基本信息

日常排污情况

| 废水 |
| --- |
| 排放口 | 年排放量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
|  | m³/d×d/a | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 输液车间排口 | 480×270 | 27 | 0.33 | 0.08 | 4.89 |
| 污水处理站排口 | 150×300 | 37 | 5.42 | 0.42 | 8.83 |
| 粉针车间排口 | 150×270 | 15 | 0.59 | 0.16 | 1.11 |
| 排放标准 |  | 60 | 10 | 0.5 | 20 |
| 废气 |
| 排放口 | 年排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 颗粒物 |
|  | m³/d×d/a | mg/ m³ | mg/ m³L | mg/ m³ | mg/ m³ |
| 1号锅炉废气排口 | 26900×270 | 3L | 133 | 11.9 |  |
| 2号锅炉废气排口 | 61800×270 | 3L | 151 | 10.9 |  |
| 3号锅炉废气排口 | 63800×270 | 3L | 21 | 11.3 |  |
| 片剂车间排口 | 320000×270 |  |  |  | 22 |
| 排放标准 |  | 50 | 200 | 20 | 50 |
| 噪声 |
| 排放口 | 昼间噪声 | 夜间噪声 |
|  | 分贝 | 分贝 |
| 厂界C1 | 58 | 49 |
| 厂界C2 | 59 | 48 |
| 排放标准 | 60 | 50 |

（三）防止污染设施的建设和运行情况

（1）废水

由清场和设备清洗等产生的工业废水和由卫生间、洗澡间、洗漱间等产生的生活废水经过污水处理站的调节、厌氧和SBR处理后，达标排放。

（2）一般固体废物

一般固废委托废品回收单位回收综合利用处置，危废交有资质单位处理 。

（3）噪声

对糖衣、预处理、一步制粒风机的噪声源采取修建隔音厂房，出口加装消声器，冷却塔加装弯头、隔音墙等方法进行治理。对空压机房噪声源进行了改造，淘汰高分贝的活塞机，更新低噪声的环保螺杆机。

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

《西南药业股份有限公司注射剂车间GMP技改项目》于2013年5月向市环保局申报（渝[沙]环评通[2013]82号），8月该项目环境影响报告表通过沙坪坝区环保局审批（渝[沙]环准[2013]063号），2014年6月经沙坪坝区环保局批准投入试生产（渝[沙]环试[2004]007号），2014年9月通过沙坪坝区环保局建设项目竣工验收批复（渝[沙]环验[2014]037号）